## Slide 2: FoodSense(Chilli Sensor)
식품 감각(관능)-영양 연구쎈터
2024년5월12일

## Slide 3: 농산물품질관리법 품질표시 매운맛구분

## Slide 4: 매운정도 표시 방법

## Slide 5: 고추매운맛 Capsaicine류 측정 방법
구 분 |  | 특 징
1.Panel Test | 액체 고체 | "매운맛 한방울을 몇방울의 단맛 소거" 관능에 의존,부정확,재현성 나쁨
2.HPLC | 액체 | 측정비용고가,긴 측정시간,활용성 불량,정확 ,
3.근적외선 | 가루(고체) | 초기투자 비용고가,측정비용 없음,측정시간 5초~ 30min
4.플라스몬 이용 | 액체 | ----
5.전기화학측정:순환전압 전류법 (Foodsense) | 액체 | 측정시간 1min, 초기투자 및 측정비용:中

## Slide 6: 순환전압전류법의 매운맛 측정:Foodsense
ZP Foodsense kit는 식품 및 음료 산업에 적용하기 위해 맞춤화된
특수 전기화학 측정 장치. 높은 수준의 정밀도와 신뢰성을 제공.
주로 Chilly기반 제품을 평가하기 위해 설계된 Foodsense kit를 사용하면
캡사이신을 검출하여 SHU(Scoville Heat Unit)로 매운맛 강도 측정.
이 장치는 Bluetooth를 통해 Android 및 iOS 플랫폼의 휴대폰 애플리케이션 연결되어 SenseItAll 애플리케이션을 통해 실시간 데이터 전송 및 제어가 가능.
클라우드 기반 전기화학 분석 플랫폼인 Djuli와 통합하면 고급 데이터 분석 및 해석이 용이해집니다.
Notes: 또한 진저롤, 마늘, 강황을 포함한 다른 화합물을 분석하는 능력도
갖추고 있습니다.

## Slide 7: 다재 다능한 (Multi) FoodSense
측정 맛별 쎈서사용시 측정물질
1) 고추의 매운맛 (capsaicine:Scoville Heat Unit)
2) 마늘의 매운맛 (PunGarlic)
3) White Wine의 아황산염
4) 식품 및 음료의 pH
5) 강황의 커큐민
6) 시료 내 E. coli 검출 및 측정
7) 생강의 생강도

## Slide 8: FoodSense(Scoville Meter)의 특징
매운맛정도(Capsaicin 수치)를 즉각 확인 가능 (1분이내)
200ul 정도의 적은 시료
비전문가,비숙련자라도 간편하게 측정가능
소형,경량으로 휴대가능하고 어디서나 측정가능
저렴한 측정비용

## Slide 9: Foodsense Specification

## Slide 10: 전기화학방법: 순환 전압전류법
순환 전압전류법(cyclic voltammetry, CV)은 전위차법, 전기량법, 전류법 등과 같은 전기 화학 기술 중 하나.
관심 있는 반응이 일어나는 작업 전극에 기 준 전극 대비하여 전위를 일정 속도로 주사(scan)하면서, 이에 따른 전류를 측정하여 순환 전압전류곡선 (cyclic voltammogram)을 얻는다
순환 전압전 류법은 전위 주사를 한 방향으로 진행하였다가 끝 지점에서 반대 방향으로 전위 주사를 진행하여 초기 전위로 돌아오는 방법이다. 필요에 따라 전위 주사를 여러 번 반복 진행할 수도 있다. 순환 전압전류법 을 통해서는 전해질에 존재하는 전기 활성(electro-active) 화학종의 전위에 따른 산화 및 환원 반응을 확인할 수 있을 뿐만 아니라 그 가역성에 대해서도 평가할 수 있다.

## Slide 11
전기 활성 화학종의 가역성 해석

## Slide 12
이 식을 바탕으로 작업 전극의 전위가 에 비해 충분히 양(+)의 값을 가지면 산화 반응이 우세하여 전극 표면 근처에 가 많아지고, 전위를 반대 방향으로 주사하여 음(-)의 값을 가지면 환원 반응이 우 세하여 반대로 이 많아짐을 알 수 있다. 그 결과 아래와 같은 순환 전압전류곡선을 얻을 수 있다.
가역적인 전기 활성 화학종에 대해서는 순환 전압전류곡선으로부터 두 가지 특징을 확인할 수 있다. 먼저 산화 피크 전압( )와 환원 피크 전압( )는 다음과 같이 나타난다.
그리고 가역적이므로 산화 피크 전류( )와 환원 피크 전류( )의 크기는 같다.
이를 바탕으로 반파 전위( , half-wave potential)는 다음과 같이 계산할 수 있다.
전기 활성 화학종이 비가역적일수록 값은 보다 증가하며, 산화 피크 전류와 환원 피크 전류의 크기도 달라진다.

## Slide 13: 확산 계수의 계산
순환 전압전류법으로부터 가역적인 반응에 대한 산화 또는 환원 피크 전류( )는 Randles-Sevcik 방정 식에 따라 에서 다음과 같이 표현된다.
: 전기 화학 반응식에 참여한 전자의 수,
: 전극의 면적(m 2),
: 전기 활성 화학종의 농도(mol/L),
: 전기 활성 화학종의 확산 계수(m 2/s),
: 주사 속도(V/s)
위 식으로부터 피크 전류는 전기 활성 화학종의 농도에 비례하며, 주사 속도의 제곱근에 비례하는 것을 확인할 수 있다. 그러므로 대비 의 그래프에서 얻어지는 직선의 기울기로부터 전기 활성 화학 종의 확산 계수(diffusion coefficient)를 구할 수 있다. 만약 전기 활성 화학종이 확산하는 것이 아니라 전극 위에 흡착해 있다면, 피크 전류는 주사 속도의 제곱근이 아닌 주사 속도에 비례한다.

## Slide 21: ChilliPot-Scoville Meter 규격
최저 측정한계 :38.5 SHU
LOQ :116.8 SHU
측 정 범 위 :
38.5~20,000,000 SHU

## Slide 22: ChilliPot(Scoville-meter)활용
원료 반입시 매운맛 정도 품질검사
매운맛 정도에 따른 가격책정,구입량 조절
원료배합비율 조정:원가관리,품질(맛)관리
매운맛 소-쓰 식품회사,요리주방,김치회사등
완성품,출하제품:품목관리
마케팅등 고객관리에 활용:매운맛 소비자 알림